## Slide 1: Компьютерная система спектрального анализа ЕМГ сигнала
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
факультет Электронной техники
Руководитель проекта:
доцент Жемчужкина Татьяна Владимировна
Исполнитель:
Студент кафедры БМИ Губанов Александр Вячеславович

## Slide 2: компьютерная Система спектрального анализа эмг сигнала
Цель работы:
Разработка программного обеспечения для системы спектрального анализа ЭМГ сигнала.
Объект исследования:
Электрические потенциалы нервно-мышечной системы человека.
Предмет исследования:
Спектральный анализ ЭМГ сигнала.
Актуальность работы:
Использование компьютерных систем спектрального анализа позволяет улучшить качество дифференциальной диагностики и повысить объективность исследований за счет расчета количественных показателей.

## Slide 3: Обзор Актуальности разработки

## Slide 4: Thalmic Labs MYO: заставим компьютер работать одним пальцем
Это устройство, названное MYO, представляет собой надеваемый на руку пользователя браслет, который для распознавания и отслеживания движений использует комбинацию биометрических сигналов, а также данные с гироскопов и акселерометров.

## Slide 5: Прототип системы чтения по губам
В основу системы легла технология электромиографии, то есть мониторинга сигналов мышечной активности. Пользователь может разговаривать беззвучно, просто двигать губами, а система считывает артикуляцию и интерпретирует ее как речь. Конечно, если бы такая функция появилась на мобильном телефоне, многие вопросы можно было бы легко обсуждать в людном месте.

## Slide 6: Субвокальное распознавание
Субвокальное распознавание — процесс регистрации субвокализации и преобразования результатов в цифровой текстообразный вид. Он похож на распознавание речи, за исключением того, что субвокализации регистрируются в процессе молчания. Это новая технология, исследуемая и разрабатываемая НАСА в исследовательском центре Эймса в Маунтин-Вью (Калифорния), под руководством Чарльза Йоргенсена.

## Slide 7: Научная основа разработки

## Slide 8: Метод оценки спм
При вычислении периодограммы по длинному фрагменту случайного сигнала она оказывается весьма изрезанной. Для уменьшения этой изрезанности необходимо применить какое-либо усреднение. Данный метод, называемый периодограммой Данъелла, сводится к вычислению свертки периодограммы со сглаживающей функцией. В методе Бартлетта анализируемый сигнал делится на неперекрывающиеся сегменты, для каждого сегмента вычисляется периодограмма и затем эти периодограммы усредняются . Уэлч внес в метод Бартлетта два усовершенствования: использование весовой функции и разбиение сигнала на перекрывающиеся фрагменты.
Вычисления при использовании метода организуются следующим образом :
1) Вектор отсчетов сигнала делится на перекрывающиеся сегменты.
2) Каждый сегмент умножается на используемую весовую функцию.
3) Для взвешенных сегментов вычисляются модифицированные периодограммы.
4) Периодограммы всех сегментов усредняются.

## Slide 9: Выбор спектральных показателей
Выбор количественных спектральных характеристик для расчета, основан на статье №118 фирмы «BIOPAC».

## Slide 10: Динамика медианной частоты
Под динамикой медианной частоты следует понимать её изменение на протяжении всего сигнала. В норме, с уставанием мышцы медианная частота уменьшается, таким образом по динамике медианной частоты можно контролировать степень усталости мышц.
Динамика медианной частоты
при выполнении упражнения «лодочка»
Динамика медианной частоты
до выполнения упражнения «лодочка»

## Slide 11: Обзор разработанной системы

## Slide 12: Медико-техническое обоснование
а – в норме, б – (верхняя кривая) при поражениях клеток переднего рога, в – (нижняя кривая) при поражении периферического нерва, в – при гиперкинезе, г – биологическое молчание

## Slide 13: Схема структурная
Описание блоков:
1 – Входные данные, 2 – Блок вырезания участка сигнала, 3 – Блок считывания данных,
4 – Блок обработки пакета файлов, 5 – Блок расчета количественных показателей,
6 – База данных, 7 – Блок расчета динамики медианной частоты, 8 – Блок визуализации

## Slide 14: Схема программы

## Slide 15: Интерфейс пользователя. Схема структурная

## Slide 16: Интерфейс пользователя. Главное окно

## Slide 17: Разработка мероприятий по охране труда
1- рабочее место, 2 – огнетушитель

## Slide 18: Выводы
В ходе выполнения квалификационной работы бакалавра был проведен обзор основных методов съема электромиографических сигналов; методов анализа электромиографической кривой.
Разработана структурная схема компьютерной системы спектрального анализа ЭМГ-сигнала, которая предусматривает обработку электромиографических данных как по отдельности, так и пакетом.
Разработан алгоритм спектрального анализа ЭМГ-сигнала, составляющий программный блок представленной компьютерной системы. Реализован алгоритм с помощью программного пакета MATLAB. В ходе проверки программа была протестирована на более 100 ЭМГ сигналах различных пациентов, как с паталогическими изменениями, так и без них.
Разработан графический интерфейс компьютерной системы спектрального анализа ЭМГ-сигнала. Разработка интерфейса делалась с учетом результатов обзора аналогичных графических интерфейсов, а также пожеланий и замечаний сотрудников лаборатории патофизиологии ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. Ситенко АМН Украины».

## Slide 19: Благодарю за внимание